## Slide 1: 広島大学の装置開発
広島大学宇宙科学センター
吉田道利

## Slide 2: 広島大学宇宙科学センターで現在行っている装置開発
HONIR
  秋田谷ポスター
  宇井ポスター
  浦野ポスター
赤外線センサー
HinOTORI

## Slide 3: 計画中の装置開発
HONIR 一露出型偏光機能搭載
SGMAP
  川端トーク
HONIR光学系
ウェッジド・ダブル・
ウォーラストンプリズム
InGaAsセンサ

## Slide 4: 赤外線センサー
浜松ホトニクスと共同開発
広島大学の担当：センサーの冷却性能試験
  64×64画素InGaAsセンサーの冷却性能評価
  128×128画素InGaAsセンサーの性能評価

## Slide 5: 現在、128x128 InGaAsセンサーの 冷却試験を実施中

## Slide 6: HinOTORI
重力波対応天体の光学追跡観測
50cmロボット望遠鏡＠チベット
三色同時カメラ
  u’, Rc, Icバンド

## Slide 7: Candidate site for the telescope
West end of Tibet: ～60 degree west from Japan
altitude: 5000m

## Slide 8
A1
A2
B4
B1
Lhasa
Gar
Candidate site for the telescope
Tibet
West end of Tibet:
～60 degree west from Japan
altitude: 5000m

## Slide 9
A1
A2
B4
Views of A1, A2 and B4 from B1

## Slide 10
Optical Layout of the 3-color camera
u’ band
Rc band
Ic band
telescope
dichroic mirror
dichroic mirror
FOV: 24 arcmin^2

## Slide 11: 可視近赤外同時一露出型偏光観測装置 HONIR upgrade
観測衛星
ガンマ線バースト
InGaAs赤外線
センサ
HONIRを可視近赤外同時
一露出型偏光観測装置へ
GRBアラート
かなた望遠鏡
＋HONIR
R, Y+J, Kバンド同時即時偏光観測
本研究の概要
ウェッジド・ダブル
ウォーラストンプリズム
Y+Jフィルター
新規追加！

## Slide 12: ガンマ線バースト
大質量星の重力崩壊（極端な超新星）
ガンマ線放射のあとにX線～電波の「残光」
1998年の可視残光発見以来
膨大な追跡観測（）
放射機構、ジェットの構造
未解決
ブラックホール
超相対論的ジェット
ガンマ線
星の残骸からできた
降着円盤
ジェットシンクトロトン放射
他波長偏光観測で磁場構造
とその時間発展を追跡

## Slide 13: ガンマ線バーストの機動的観測
出現のアラート（Swift、Fermi等）を受けてすぐに測光・偏光観測を開始する体制でスタンバイ
偏光観測 --- GRB業界でも開拓しきれていない分野
世界的にも稀な観測体制
GCN速報（天体出現情報）
広島大学
宇宙科学センター
＋α？
Swift衛星/Fermi衛星
バースト検知
NASA/SLAC
北西太平洋

## Slide 14: ＧＲＢ残光の偏光： モデルとその予想
爆発からの時刻（tjetで規格化）
偏光度
コヒーレントな磁場を持つ独立なパッチの集合
Gruzinov & Waxman (1999)
Local rest frame での磁場 coherent length
l ~ c τ (τ： shockからの固有時間)
→ Coherentなパッチの数 ~ ５０
→ 偏光度 ～60% / √50 ～ 8.5%
圧縮磁場のタンジェンシャル方向の輻射と視線からわずかに反れたジェットのビーミングによる見かけ効果 (Sari 1999; Rossi+ 2004)
常に数％の偏光
ジェットブレーク
まわりで偏光が
時間変化
～c τ

## Slide 15: HOWPol: 1露出型広視野偏光撮像器
Hiroshima One-shot Wide-field Polarimeter
Oliva 1997, A&AS, 123, 589
e
o
e
o
４つの方位角の
直線偏光ビーム
広視野モード（7’×7’）
狭視野モード（1’×15’）
WeDoWoプリズムにより１回の露出
で直線偏光測定が可能
瞳像
入射光
瞳像
今回は
こちらを使用
かなた望遠鏡
方位角速度5度/秒
HOWPol
2009年5月よりスタンバイ

## Slide 16: ウェッジド・ダブル・ウォーラストンプリズム

## Slide 17: SGMAP計画 望遠鏡デザイン
SGMAP計画  川端トーク
MAGNUM望遠鏡の副鏡再製作
F/9  F/7
球面2枚玉補正レンズ
スポットダイアグラム

## Slide 18
2014 2015 2016
HONIR
赤外線
センサ
HinOTORI
SGMAP
偏光試験
観測
一露出型
偏光機能
128×128
センサ試験
望遠鏡試験
三色カメラ
製作
望遠鏡移設
多色偏光
観測装置
試験
観測
定常運用
望遠鏡設置
試験観測
定常運用
試験
観測
320×240
センサ試験
定常運用